## Slide 1: Adresses ip & masques de sous-réseaux

## Slide 2: Qu’est-ce qu’une adresse ip ?
192.168.1.100
192.168.1.120
192.168.1.1
Carte ethernet
Carte WiFi
Notes: Une adresse ip va permettre d’identifier vos machines sur un réseau et sur internet
Plus précisément, elle identifie les cartes réseaux de vos machines
Une machine peut avoir plusieurs adresse ip si elle possède plusieurs carte réseau

## Slide 3: Format
11000000.10101000.00000001.01100100
192.168.1.100
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 4: Parties
11000000.10101000.00000001.01100100
réseau
hôtes
192.168.1.100
192.168.1.0
0.0.0.100
Identifiant du réseau
Identifiant de l’hôte
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0

## Slide 5: Masque
/24
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000001.01100100
&
11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.1.0
00000000.00000000.00000000.11111111
00000000.00000000.00000000.01100100
0.0.0.100
192.168.1.100
Notes: Comment savoir où se limite la partie réseau et hôtes d’une adresse ip ?
Comment avons su qu’il fallait s’arrêter au 3e octet ?
Ca dépend du masque qu’on s’est imposé !
Ici j’ai décidé du masque /24 => ça veut dire qu’on va utiliser 24 bits pour représenter et identifier notre réseau
Ce qui nous laisse 8 bits pour les hôtes

## Slide 6: Hôtes
192.168.1.0
/24
11000000.10101000.00000001.00000000
Hôtes: 256
8 bits
28 = 256
- 2
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 7: Hôtes particuliers
Adresse réseau: 192.168.1.0
11000000.10101000.00000001.11111111
11000000.10101000.00000001.00000000
Adresse de broadcast: 192.168.1.255
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 8: Broadcast
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 9: Gateway
192.168.1.0 + 1
192.168.1.255 - 1
192.168.1.1
OU
192.168.1.254
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 10: Gateway
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
x.x.x.x
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 11: Les classes
Classe | Début | Fin | Masque | Masque
A | 0.0.0.0 | 126.255.255.255 | /8 | 255.0.0.0
B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | /16 | 255.255.0.0
C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | /24 | 255.255.255.0
D | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | /32 | 255.255.255.255
E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |  | 
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 12: CIDR
Classless inter-domain routing
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 13: Plages d’adresses
Type | Adresse | Masque
Privées | 10.0.0.0 | /8
Privées | 172.16.0.0 | /12
Privées | 192.168.0.0 | /16
Bouclage | 127.0.0.0 | /8
Liaison locale | 169.254.0.0 | /16
Multicast | 224.0.0.0 | /4
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 14: Transmission
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
x.x.x.x
192.168.1.101
192.168.1.102
Source: 192.168.1.100
Destination: 192.168.1.102
Source: 192.168.1.102
Destination: 192.168.1.100
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 15: Problèmes
Ip : 232 adresses
4.294.967.296 adresses
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 16: Solution (NAT)
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
200.10.10.1
192.168.1.101
192.168.1.102
Source: 192.168.1.100
Destination: 8.8.8.8
8.8.8.8
Source: 200.10.10.1
Destination: 8.8.8.8
Source: 8.8.8.8
Destination: 200.10.10.1
Source: 8.8.8.8
Destination: 192.168.1.100
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 17: Solution (IPv6)
Ip : 128 bits
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresses ip
Notations hexadécimale:
2a02:a03f:a179:2700:a52f:9bf:3c53:525b
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 18: Cas pratique
Adresse réseau: 10.50.20.0 /22
Un réseau pour le département IT
Un réseau pour le département HR
Un réseau pour le département MGMT
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 19: Cas pratique
00001010.00110010.00010100.00000000
10.50.20.0 /22
11111111.11111111.11111100.00000000
combien de bits pour coder 3 ?
3 en binaire = 11 donc 2 bits (ceil(log23))
00 - 01 – 10 - 11
IT
HR
MGMT
X
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0

## Slide 20: Cas pratique
11111111.11111111.11111100.00000000
10.50.20.0 /22
00001010.00110010.00010100.00000000
IT
HR
MGMT
00001010.00110010.00010100.00000000
00001010.00110010.00010101.00000000
00001010.00110010.00010110.00000000
11111111.11111111.11111111.00000000
/24
10.50.20.0
10.50.21.0
10.50.22.0
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0

## Slide 21: Cas pratique
10.50.20.0 /22
IT
HR
MGMT
10.50.20.0 /24
10.50.21.0 /24
10.50.22.0 /24
B: 10.50.20.255
B: 10.50.21.255
B: 10.50.22.255
Gw: 10.50.20.254
Gw: 10.50.21.254
Gw: 10.50.22.254
Hôtes: 28 = 256 – 2 = 254
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0

## Slide 22: Cas pratique
ipview.exe -i 10.50.20.0 -m 24 –S 1-4 ipview.exe -i 10.50.20.0 -m 24 -H 1-254
ipview.exe -i 10.50.21.0 -m 24 -H 1-254
ipview.exe -i 10.50.22.0 -m 24 -H 1-254
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0