## Slide 1: Adresses ip & masques de sous-réseaux

## Slide 2
Adresse IP
Format
Parties
Masque
Hôtes particuliers
Classes vs CIDR
Plages d’adresses
Format de transmission
Problème et solutions
Cas pratique
Simulation

## Slide 3: Qu’est-ce qu’une adresse ip ?
192.168.1.100
192.168.1.120
192.168.1.1
Carte ethernet
Carte WiFi
Notes: Une adresse ip va permettre d’identifier vos machines sur un réseau et sur internet
Plus précisément, elle identifie les cartes réseaux de vos machines
Une machine peut avoir plusieurs adresse ip si elle possède plusieurs carte réseau

## Slide 4: Format
11000000.10101000.00000001.01100100
192.168.1.100
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 5: Parties
11000000.10101000.00000001.01100100
réseau
hôtes
192.168.1.100
192.168.1.0
0.0.0.100
Identifiant du réseau
Identifiant de l’hôte
Notes: L’adresse ip représente deux parties
Une partie réseau et une partie hôtes
La partie réseau est l’identifiant d’un réseau dans lequel se retrouvent plusieurs hôtes
La partie hôte identifie un hôte dans ce réseau
Ici on a une adresse ip qui représente l’hôte d’identifiant 100 au sein du réseau 192.168.1.0
Si on combine les deux adresses on récupère notre adresse de base

## Slide 6: Masque
/24
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000
11000000.10101000.00000001.01100100
&
11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.1.0
00000000.00000000.00000000.11111111
00000000.00000000.00000000.01100100
0.0.0.100
192.168.1.100
Notes: Comment savoir où se limite la partie réseau et hôtes d’une adresse ip ?
Comment avons su qu’il fallait s’arrêter au 3e octet ?
Ca dépend du masque qu’on s’est imposé !
Ici j’ai décidé du masque /24 => ça veut dire qu’on va utiliser 24 bits pour représenter et identifier notre réseau
Ce qui nous laisse 8 bits pour représenter chaque hôte du réseau

## Slide 7: Hôtes
192.168.1.0
/24
11000000.10101000.00000001.00000000
Hôtes: 256
8 bits
28 = 256
- 2
Notes: Comment savoir combien d’hôte on peut avoir sur le réseau ?
Grâce au masque.
Si on lève deux à la puissance du nombre de bits hôtes, on obtient le nombre théorique d’hôtes dans notre réseau.

## Slide 8: Hôtes particuliers
Adresse réseau: 192.168.1.0
11000000.10101000.00000001.11111111
11000000.10101000.00000001.00000000
Adresse de broadcast: 192.168.1.255
Notes: Il existe des hôtes particulier au sein d’un réseau.
L’adresse réseau est la première adresse du réseau.
Il existe également l’adresse de broadcast qui en est la dernière

## Slide 9: Broadcast
Notes: Cette adresse permet d’envoyer des données à tous les hôtes du réseau

## Slide 10: Gateway
192.168.1.0 + 1
192.168.1.255 - 1
192.168.1.1
OU
192.168.1.254
Notes: Il existe un troisième hôte particulier qui est la gateway
C’est la porte de sortie de votre réseau
Elle permet aux machine de votre réseau de communiquer avec d’autres réseau
C’est l’adresse de votre routeur.
Pas obligatoire sauf si on veut sortir du réseau

## Slide 11: Gateway
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
x.x.x.x
Notes: L’adresse ip est sous format à point.
Elle fait une taille de 32 bits, soit 4 octets
Chaque octet est séparé d’un point

## Slide 12: Les classes
Classe | Début | Fin | Masque | Masque
A | 0.0.0.0 | 126.255.255.255 | /8 | 255.0.0.0
B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | /16 | 255.255.0.0
C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | /24 | 255.255.255.0
D | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | /32 | 255.255.255.255
E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |  | 
Notes: Avant il était possible de connaître le masque d’une adresse rien qu’en identifiant sa classe.
Pas adapté à la taille d’internet du coup on préfère CIDR

## Slide 13: CIDR
Classless inter-domain routing
Notes: Permet d’intégrer n’importe quel masque à un réseau.
Les adresses sont plus flexibles

## Slide 14: Plages d’adresses
Type | Adresse | Masque
Privées | 10.0.0.0 | /8
Privées | 172.16.0.0 | /12
Privées | 192.168.0.0 | /16
Bouclage | 127.0.0.0 | /8
Liaison locale | 169.254.0.0 | /16
Multicast | 224.0.0.0 | /4

## Slide 15: Transmission
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
x.x.x.x
192.168.1.101
192.168.1.102
Source: 192.168.1.100
Destination: 192.168.1.102
Source: 192.168.1.102
Destination: 192.168.1.100
Notes: Lorsqu’une requête est envoyée sur un réseau, cette dernière possède 2 champs principaux
Une adresse source et destination (comme à la poste)

## Slide 16: Problèmes
Ip : 232 adresses
4.294.967.296 adresses
Notes: Trop peut d’adresses… en ipv4

## Slide 17: Solution (NAT)
internet
192.168.1.1
192.168.1.100
200.10.10.1
192.168.1.101
192.168.1.102
Source: 192.168.1.100
Destination: 8.8.8.8
8.8.8.8
Source: 200.10.10.1
Destination: 8.8.8.8
Source: 8.8.8.8
Destination: 200.10.10.1
Source: 8.8.8.8
Destination: 192.168.1.100
Notes: NAT (network address translation)
Permet de regrouper plusieurs hôtes sous une même adresse (économie d’adresses + masque les réseaux privés)
De plus, les ISP peuvent récupérer les adresses qui ne sont plus utilisées

## Slide 18: Solution (IPv6)
Ip : 128 bits
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresses ip
Notations hexadécimale:
2a02:a03f:a179:2700:a52f:9bf:3c53:525b

## Slide 19: Cas pratique
Adresse réseau: 10.50.20.0 /22
Un réseau pour le département IT
Un réseau pour le département HR
Un réseau pour le département MGMT

## Slide 20: Cas pratique
00001010.00110010.00010100.00000000
10.50.20.0 /22
11111111.11111111.11111100.00000000
combien de bits pour coder 3 ?
3 en binaire = 11 donc 2 bits (ceil(log23))
00 - 01 – 10 - 11
IT
HR
MGMT
X
Notes: A quelle puissance faut-il élever deux pour avoir 3 ? => 1,58 => on arrondi

## Slide 21: Cas pratique
11111111.11111111.11111100.00000000
10.50.20.0 /22
00001010.00110010.00010100.00000000
IT
HR
MGMT
00001010.00110010.00010100.00000000
00001010.00110010.00010101.00000000
00001010.00110010.00010110.00000000
11111111.11111111.11111111.00000000
/24
10.50.20.0
10.50.21.0
10.50.22.0

## Slide 22: Cas pratique
10.50.20.0 /22
IT
HR
MGMT
10.50.20.0 /24
10.50.21.0 /24
10.50.22.0 /24
B: 10.50.20.255
B: 10.50.21.255
B: 10.50.22.255
Gw: 10.50.20.254
Gw: 10.50.21.254
Gw: 10.50.22.254
Hôtes: 28 = 256 – 2 = 254

## Slide 23: Cas pratique
ipview.exe -i 10.50.20.0 -m 24 –S 1-4 ipview.exe -i 10.50.20.0 -m 24 -H 1-254
ipview.exe -i 10.50.21.0 -m 24 -H 1-254
ipview.exe -i 10.50.22.0 -m 24 -H 1-254